| Aanvraagkaart voor afgifte van een keuringsdocument voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Categorie: ADR Motorvoertuig (tank)containerchassis |
| --- |
| Voorwaarden: Voordat de aanvraagkaart in behandeling kan worden genomen, moet deze aan de voorzijde door de aanvrager en door de fabrikant of zijn gemachtigde in Nederland (importeur) zijn ingevuld en ondertekend. Ook moet het tekening en berekening van container-bevestigingsframe door de groep ADR van de afdeling VRT-Testen zijn goedgekeurd. De factuur voor het definitieve ADR certificaat en de administratieve behandeling gaat naar de ADR-aanvrager; Met de ingevulde aanvraagkaart kan een afspraak worden gemaakt met een RDW keuringsstation |
| ADR aanvrager (tevens factuuradres) |
| Ondergetekende | : |
| Postbus of adres | : |
| Postcode + woonplaats | : |
| Telefoonnr. | : |
| Ondergetekende verklaart dat hij aanvraag doet namens de ADR-ondernemer en dat *): bij de keuring de RDW goedgekeurde tekening van het tankcontainerframe wordt overlegd (geldt voor AT en FL). het hierna vermelde voertuig niet is gewijzigd t.o.v. vermelde ADR specificatie c.q. typegoedkeuring. |
| het voertuig overeenkomt met de ADR specificaties c.q. typegoedkeuring met uitzondering van: verticale uitlaat gemonteerd standkachel bijgebouwd (geschiktheidscertificaat bijvoegen) anders namelijk: |
| Datum | : | Handtekening: |
| Naam | : |  |
| ADR ondernemer: (Certificaathouder) |  |
| Naam | : |
| Adres (geen postbus) | : |
| Postcode + woonplaats | : |
| Kenteken (indien bekend) : |
| Verklaring fabrikant / importeur en ADR aanvraagspeciﬁcatie |
| Merk voertuig : VIN-code : ECE R105 goedkeuring nr.: ADR-categorieën: EX/II EX/III AT FL | Retarderwaarde: ton Standkachel Af fabriek opgebouwd conform ADR eisen merk: type: |
| Motorbrandstofsysteem op gasvormige brandstof (o.a. LPG, CNG, LNG) Nee, Ja, dan geen goedkeuring mogelijk voor EX/II en / of EX/III Ondergetekende verklaart dat de op deze zijde van de kaart vermelde gegevens door hem naar waarheid zijn ingevuld en dat het voertuig overeenkomt met de ADR-eisen in hoofdstuk 9.2 en de vermelde (ECE) typegoedkeuring. Verklaring fabrikant/importeur (naam, adres, stempel): d.d. : handtekening: Naam : |

*) Aankruisen wat van toepassing is.

| Eisenindicatie per ADR categorie |
| --- |
|  | EX/II | EX/III | AT | FL |  | Eisen / controle punten *) controle punt bij 1e opname ADR | ADR |
| 0 |  |  | X | X | * | Controle of tankcontainer-bevestigingsframe overeenkomt met goedgekeurde tekening van de groep ADR | 9.7.3.2 |
| 1 | X | X | X | X | * | Elektrische installatie (algemeen): Zodanig dat geen onbedoelde ontsteking of kortsluiting mogelijk is bij normaal gebruik | 9.2.2.1 |
| 2 | X | X | X | X | * | Elektrische bedrading: Volgens “ADR-ISO-normen” en deugdelijk vastgezet en beschermd tegen mechanische belastingen en warmte. Aansluitingen minimaal IP54 | 9.2.2.2.1 |
| 3 | X 1) | X |  | X | * | Elektrische bedrading (achter bestuurderscabine): Zoveel mogelijk beperken van onbedoelde ontsteking of kortsluiting bij botsing of vervorming Bedrading volgens norm ISO14572:2011 of volgens voorbeeldbedrading in ADR 9.2.2.2.2 | 9.2.2.2.2 |
| 4 | X | X | X | X | * | Zekering: Een zekering of automatische stroomonderbrekers: Alle vereiste stroomkringen beschermd | 9.2.2.2.3 |
| 5 | X | X |  | X | * | Accu: Isolerend deksel of polen. In geventileerde bak indien ontvlambaar gas mogelijk is en niet onder motorkap is geplaatst. | 9.2.2.4 |
| 6 | X | X | X | X | * | Verlichting: Geen schroefﬁtting | 9.2.2.5 |
| 7 | X 2) | X |  | X | * | Stekkerverbinding: Stekkerverbinding tussen motorvoertuig en aanhangwagen / oplegger beschermd volgens IP54 en bestand tegen onbedoeld ontkoppelen (b.v. volgens ISO12098:2004, ISO7638:2003, EN15207:2014 of 25981:2008) | 9.2.2.6 |
| 8 | X | X |  |  | * | Spanning Max. 25 V AC (wisselstroom) of 60 V DC (gelijkstroom). Xenon lampen met ingebouwde starter. Aanvullende systemen die werken op > 1000 V AC / 1500 V DV geïntegreerd in een omsloten behuizing. | 9.2.2.7 |
| 9 |  | X |  | X | * | Hoofdschakelaar De onderbreker in behuizing van IP65, zo dicht mogelijk bij de accu’s en afschakelen binnen 10 seconden Indien enkelpolige hoofdschakelaar, dan onderbreking van plus-leiding. Aansluitingen IP54, of polen met rubberen kap indien hoofdschakelaar in kast (b.v. accubak).Binnenbediening verplicht, makkelijk bereikbaar en duidelijk herkenbaar en beschermd tegen onbedoelde bediening. | 9.2.2.8 |
| 10 |  |  |  | X |  | Installaties met permanente voeding: Tachograaf of andere onderdelen buiten hoofdschakelaar via stroombegrenzer conform ADR 9.2.2.9. | 9.2.2.9.1 |
| 11 |  | X |  |  | * | Zekering, stroombegrenzer toegestaan (zo dicht mogelijk bij accu) voor elektrische uitrusting met permanente voeding. | 9.2.2.9.2 |
| 12 | X | X | X | X |  | Reminrichting: ABS en retarder volgens ADR / ECE R13, bijlage 5 eisen. | 9.2.3 |
|  |  |  |  |  |  | Voorkomen van brandgevaar (zie voorschriften 13 t/m 26): | 9.2.4 |
| 13 | X | X |  | X | * | Bij lekkage brandstof (vloeistof of vloeistoffase) geen lekkages op hete delen voertuig of op de lading. | 9.2.4.3 |
| 14 | X | X |  | X | * | Brandstoftanks volgens ECE R34 (vloeibare brandstof), R110 (LNG of CNG), of R67 (LPG). | 9.2.4.3 |
| 15 | X | X |  | X | * | Veiligheidsventielen van LPG / CNG / LNG niet afblazen naar inlaatopeningen, brandstoftanks, lading, hete delen voertuig, tegen ingesloten ruimten, andere voertuigen, luchtinlaat van bijvoorbeeld airco en motor-inlaat / uitlaat | 9.2.4.3 |
| 16 | X | X |  | X | * | Motorligging geeft geen gevaar voor verwarming of ontsteking van de lading. Componenten en installatie bij LNG of CNG volgens R110 en bij LPG volgens R67. | 9.2.4.4 |
| 17 | X | X |  |  | * | Motor met compressie ontsteking en vloeibare brandstof met vlampunt> 55°C. Gas als brandstof niet toegestaan. | 9.2.4.4 |
| 18 | X | X |  | X | * | Uitlaatligging geeft geen gevaar voor verwarming of ontsteking van de lading ( afgeschermd indien noodzakelijk). Delen uitlaat minimaal tien centimeter onder brandstofreservoir of afgeschermd. | 9.2.4.5 |
| 19 | X | X | X | X | * | Retarder met hoge temperatuur: dan deze deugdelijk afgeschermd t.o.v. de lading. | 9.2.4.6 |
| 20 | X | X | X | X |  | Standkachel voldoet aan technische eisen van ECE R122. | 9.2.4.7 |
| 21 | X | X | X | X | * | Standkachelsysteem geeft geen gevaar voor verwarming of ontsteking van de lading. | 9.2.4.7 |
| 22 | X | X | X | X | * | Standkachel met handschakelaar en niet programmeerbaar. | 9.2.4.7 |
| 23 |  |  |  | X | * | Standkachel te stoppen door handschakelaar in cabine, stoppen van de motor en / of inschakelen ladingpomp. | 9.2.4.7 |
| 24 |  |  |  | X | * | Standkachel met maximum nalooptijd van 40 seconden | 9.2.4.7 |
| 25 | X | X |  |  | * | Standkachel met gasvormige brandstof niet toestaan | 9.2.4.7 |
| 26 | X | X | X | X |  | Snelheidsbegrenzer / Koppeling: Volgens ECE R89 / ECE R55 | 9.2.5 / -.6 |
| 27 |  |  | X | X | * | Motorsystemen met vloeibaar gas: IJsvorming door uitstroom gas geeft geen gevaar voor de lading (tank) | 9.2.7 |
| +1) Geldt bij EX/II bij max. massa> 3500 kg 2) Geldt voor trekkende motorvoertuigen voor aanhangwagens >3500 kg en voor aanhangwagens > 3500 kg |
| RDW DIENSTAANWIJZINGEN. |
| Opname door Keuringsstation | : RDW-Stempel: | Uit te reiken document indien voldaan is aan rubriek |
| Datum keuring | : | AT | MC300 |
| Plaats keuring | : | AT, FL | MC301 |
| Kenteken | : | AT, FL, EX/II | MC302 |
| Voertuig goedgekeurd | : ja nee | AT, FL, EX/II, EX/III | MC303 |
| Voorlopig ADR-certificaat uitgereikt | : ja nee | AT, EX/II | MC304 |
| Voorlopig ADR-certificaat geldig tot | : | AT, EX/II, EX/III | MC305 |
| ADR-dossiernummer | : | EX/II | MC115 |
| SAP-nr. + naam TM-er | : | EX/II, EX/III | MC117 |
| Paraaf TM-er | : |  |  |
| Opmerkingen | : |  |  |
|  | ADR-aanvraagkaart mailen naar VRTtesten@rdw.nl |